Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ     OFERTY

Na zadanie pn.: „ Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka ”.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o.

Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

Województwo : Podkarpackie

Powiat: jarosławski

Tel. +48 16 628 12 65, +48 16 628 49 36

Fax. +48 16 628 12 65

NIP:  792-228-88-75

REGON:  180940143

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców*

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

województwo:...........................................................................................................................,.......................
NIP:................................., REGON (dziewięć cyfr): ...............................................................,...........................

internet: http:/....................................................... e-mail: ..............@.............................................................

nr telefonu......................................................  nr. Faksu...................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

województwo:...........................................................................................................................,.......................
NIP:............................................................REGON (dziewięć cyfr): .................................................................,

internet:http:/......................................................., e-mail: ......................@.....................................................

nr telefonu......................................................  nr. Faksu...................................................................................

1. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie  przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,

  - składam / -y   ofertę  do wykonania przedmiotu zamówienia   pod nazwą  dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka  za    cenę :

brutto:.................................................. złotych,

(słownie)............................................................................................................................. złotych,

netto: ............................................................ złotych,

(słownie).............................................................................................................................. złotych,

VAT (….%) ................................................. złotych,

(słownie).............................................................................................................................. złotych,

2.  Zobowiązujemy  się zrealizować przedmiot  zamówienia  w terminie   do dnia ................................				                                                                   /należy wpisać datę  dostawy samochodu/

3.  Naliczyliśmy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w trybie i na zasadach określonych w SIWZ oraz            w umowie.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas  zaakceptowany i zobowiązujemy się        w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam, że nie jestem/jestem* płatnikiem podatku VAT (jeżeli jesteś podatnikiem VAT potwierdzasz, że nr rachunku bankowego wskazany na fakturze widnieje w tzw. „Białej księdze podatkowej” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub inny właściwy organ uprawniony do jej prowadzenia.

- Proszę o zwrot wadium na konto nr ………………………………………………………… (jeżeli zostało wniesione w formie gotówki)

7.Podwykonawcom powierzamy następujące części zamówienia:

| Lp. | Część zamówienia | Podwykonawca Nazwa i adres firmy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

| Producent samochodu ciężarowego i zabudowy |  |
| --- | --- |
| Kraj producenta |  |
| Marki, typy i modele |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczno - użytkowe” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO -UŻYTKOWE | TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podwozie rok produkcji 2019 lub 2020 |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita min. 18 ton |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita min. 18 ton |  |  |
|  | konfiguracja osi 4x2 |  |  |
|  | Silnik: |  |  |
|  | wysokoprężny min. 250 KM, |  |  |
|  | pojemność silnika min. 6,5 litra |  |  |
|  | silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 |  |  |
|  | skrzynia biegów manualna, min. 6-biegowa |  |  |
|  | Oś przednia: |  |  |
|  | przednie zawieszenie - resory paraboliczne o dop. nacisku technicznym min. 7 500 kg |  |  |
|  | Oś tylna: |  |  |
|  | tylne zawieszenie pneumatyczne o dop. nacisku technicznym min. 11 500kg |  |  |
|  | blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |  |  |
|  | Przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfiki pracy śmieciarki |  |  |
|  | Przystawka odbioru mocy na skrzyni biegów. |  |  |
|  | Układ hamulcowy: |  |  |
|  | układ hamulcowy z systemem ABS |  |  |
|  | system ESP |  |  |
|  | Układ elektryczny: |  |  |
|  | akumulatory minimum 175Ah |  |  |
|  | alternator min. 80A |  |  |
|  | separator wilgoci |  |  |
|  | Zbiornik paliwa min. 200 litrów z zamykanym korkiem |  |  |
|  | Koła 22,5 z oponami min. 315/80 |  |  |
|  | Kabina: |  |  |
|  | kabina dzienna w kolorze pomarańczowym z oknem na tylnej ścianie |  |  |
|  | dwa fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami |  |  |
|  | klimatyzacja |  |  |
|  | komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |  |
|  | lusterka wsteczne ogrzewane |  |  |
|  | oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego |  |  |
|  | światła do jazdy dziennej |  |  |
|  | dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny |  |  |
|  | elektrycznie sterowane szyby bocznej |  |  |
|  | tempomat adaptacyjny |  |  |
|  | komputer pokładowy |  |  |
|  | tachograf cyfrowy |  |  |
|  | fabryczny immobiliser |  |  |
|  | radio |  |  |
|  | Zabudowa śmieciarki: |  |  |
|  | zabudowa - rocznik 2020 |  |  |
|  | nadwozie śmieciarki tylno - załadowczej o pojemności skrzyni ładunkowej min. 15m3 |  |  |
|  | boki i dach skrzyni ładunkowej wykonane z blach wysokogatunkowych o grubości min. 4 mm. |  |  |
|  | dno skrzyni ładunkowej wykonane z blach wysokogatunkowych o grubości min. 5 mm. |  |  |
|  | właz konserwacyjny usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy z zabezpieczeniem zgodnym z EN-1501-1, |  |  |
|  | opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez wypchnięcie przegrody przesuwnej w tył przez siłownik teleskopowy podwójnego działania, opróżnianie odbywa z boku zabudowy 1 |  |  |
|  | objętość kosza zasypowego min. 2,0 m3 |  |  |
|  | odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowanym z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry; |  |  |
|  | możliwość mechanicznego blokowania odwłoka |  |  |
|  | składana klapa odwłoka umożliwiająca ręczne wrzucanie odpadów |  |  |
|  | dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudno ścieralnej o grubości min. 8 mm |  |  |
|  | mechanizm prasujący zamocowany do odwłoka. Brak elementów suwliwych. |  |  |
|  | włączniki STOP: lewa i prawa strona odwłoka |  |  |
|  | stopień zagęszczania odpadów minimum 1:5 w zależności od rodzaju odpadów |  |  |
|  | zabudowa śmieciarki z belkowym urządzeniem załadowczym tylnym |  |  |
|  | uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów |  |  |
|  | sterowanie wrzutnika po obu jego stronach |  |  |
|  | układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |  |
|  | króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |  |
|  | kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie kierowcy |  |  |
|  | dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |  |
|  | oświetlenie według obowiązujących obecnie przepisów oraz dwa światła alarmowe kogut z przodu i z tyłu pojazdu reflektory robocze wewnątrz odwłoka oraz doświetlenie na bokach zabudowy załączane z kabiny kierowcy |  |  |
|  | pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku |  |  |
|  | błotniki kół tylnych z chlapaczami |  |  |
|  | dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami (jazda do przodu przy obciążonym stopniu max 30 km/h, jazda do tyłu niemożliwa) |  |  |
|  | zainstalowany sygnał dźwiękowy przy jeździe pojazdu do tyłu |  |  |
|  | zabudowa musi posiadać znak CE |  |  |
|  | TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. |  |  |
|  | Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |

DODATKOWE WYMAGANIA:

Wykonawca w ramach zamówienia zobligowany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

- instrukcji obsługi w języku polskim

- książki serwisowej i gwarancyjnej

- dokumentacji dopuszczającej samochód do ruchu drogowego

- Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego urządzeń w dniu dokonania dostawy

- czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 36 godzin od pisemnego (fax, e:mail) zgłoszenia usterki

- Czas naprawy zabudowy (tj. od momentu przyjazdu na miejsce awarii do oddania zdolnego do użytkowania pojazdu) do 72 godzin.

- serwis fabryczny zabudowy i pojazdu w odległości nie większej niż 80 km od siedziby Zamawiającego

Wyposażenie dodatkowe pojazdu:

1.  Podnośnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu.

2.  kliny pod koła.

3.  Apteczka.

4.  Gaśnica zamontowana w kabinie pojazdu.

5.  Trójkąt ostrzegawczy.

6.  Klucz do kół.

7.  Komplet kluczy naprawczych

8.  Przewód do pompowania kół.

9.  Dywaniki gumowe

WARUNKI  GWARANCJI  I SERWISU

|  | GWARANCJA/ SERWIS | Ilość dni/miesięcy (minimalne) | OFEROWANY OKRES GWARANCJI/SERWISU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na samochody z osprzętem | 24 miesiące |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | 2 dni robocze |  |
|  | Czas naprawy od daty zgłoszenia awarii | 7 dni |  |

- Oferta wraz załącznikami zawiera ............... ponumerowanych kartek.

- Zastrzegamy, że następujące dokumenty:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie ustawy …………….......................................…………………. ……………...................................................................................... art. ...................

...................................................................

Data, podpis i pieczęć

(osoba /osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy)

Załączniki do oferty:

1. ……………………………

2. ……………………………

3. …………………………..

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o.

Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. w Skołoszowie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o.

Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

*wypełnić jedynie w przypadku, gdy zaistnieją

wskazane okoliczności/ lub wpisać „nie dotyczy”

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o.

Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Art.  24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania : ……………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (czyli kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

…..........................................

(pieczęć firmy wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji)

zobowiązuje się do oddania na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasobów)

zasobów w niżej określonym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………

na okres:

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

z wykonawcą łączy mnie/będzie łączył stosunek prawny* wynikający z:

………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać charakter stosunku)

Sposób udziału w realizacji zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Uwaga: Jeżeli podmiot udostępnia wykonawcy zdolności zawodowe (doświadczenie) wymagane jest opisanie udziału w sposób wskazujący, czy podmiot  udostępniający zdolności zrealizuje (podwykonawstwo) zakres, których wskazane zdolności dotyczą.

*np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Uwaga: Powyższe zobowiązanie musi być podpisane przez podmiot  udostępniający zasób.